# Zał. nr 7 do SIWZ

# UMOWA Nr    /2011

zawarta w dniu 21.03.2011 r. pomiędzy Gminą Leśniowice, z siedzibą: 22 - 122 Leśniowice 21A,

posiadającą NIP 563 215 83 76, reprezentowaną przez:

1.Wiesława Radzięciaka – Wójta Gminy Leśniowice

przy kontrasygnacie

2.Lucyny Sak – Skarbnik Gminy Leśniowice

zwaną w dalszej części umowy „ZLECENIODAWCĄ”

a ……………………………... z ………………………………, ul. ……………………….

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym nr ……………………………… posiadającym NIP …………………………, reprezentowanym przez:

1…………………………………………., zwanym dalej „WYKONAWCĄ” o następującej treści.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest: „Zaprojektowanie i wybudowanie 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśniowice”.

- Projektowane i budowane oczyszczalnie ścieków to instalacje:

  - autonomiczne, oczyszczające ścieki pochodzące wyłącznie z obiektu dla którego zostały zaprojektowane z zastosowaniem przynajmniej osadnika gnilnego i układu rozsączającego (drenaż);

  - biologiczno-mechaniczne, gdzie procesy biologiczne to podstawa działania oczyszczalni;

  - grawitacyjne, oparte na zasadzie samoistnego przepływu cieczy chyba, że warunki terenowe wymuszają zastosowanie pomp;

  - bytowo-gospodarcze oczyszczające wyłącznie ścieki z gospodarstw domowych (woda z wanny, prania, zmywania, spłukiwania ubikacji).

- Oczyszczanie ścieków będzie zachodzić w dwu następujących po sobie etapach:

Etap I podczyszczanie w osadniku gnilnym – usunięcie ze ścieków substancji nie rozpuszczonych w wodzie, zatrzymując je w osadniku gnilnym i dalej poddając je procesowi fermentacji w warunkach beztlenowych. Proces ten musi trwać co najmniej 3 dni, stąd wymagane dobranie pojemności zbiornika w zależności od ilości dopływających ścieków.

Etap II oczyszczanie – usunięcie ze ścieków pozostałych, rozpuszczonych w wodzie substancji organicznych.

- Minimalne wskaźniki oczyszczania:

  - zaprojektowany i wykonany osadnik gnilny będzie usuwać zawiesinę na poziomie 60-70%, a BZT5 na poziomie 40-70%,

  - ścieki oczyszczone wprowadzane do ziemi z układu rozsączającego muszą posiadać wskaźniki poniżej dopuszczalnych norm – zawiesina ogólna 50mg/l, BZT5 30mgO2/l, azot ogólny 30mg N/l, fosfor ogólny 5mg/l.

- Dobór oczyszczalni:

Proces biologicznego podczyszczania odbywa się w sposób optymalny, gdy zapewnione jest 3 dniowe przetrzymywanie ścieków w osadniku gnilnym. Jest to podstawa optymalnego doboru zbiornika – pojemność wprost proporcjonalna do ilości ścieków. Na jednego użytkownika(mieszkańca stałego) należy przyjąć 150 l/dobę.

Pojemność osadnika = (nxq)x3=v, gdzie:

n- liczba użytkowników (mieszkańców stałych),

q – 150 l/dobę

3 – czas przetrzymywania ścieków w osadniku

v-pojemność zbiornika

Czynnik RLM stosuje się do każdej liczby mieszkańców, a dla zapewnienia prawidłowej pracy osadnika należy zachować margines tolerancji czyli dobrać zbiornik większy niż wynika z wyliczeń.

- Lokalizacja:

Najważniejszym kryterium lokalizacji oczyszczalni jest odległość ochrona od wody gruntowej i ujęć wodnych. Odległość ochronną od wody gruntowej definiuje się jako mierzoną w pionie między źródłem zanieczyszczeń (poziom drenażu), a zwierciadłem wody gruntowej.

Eliminacja największej ilości mikroorganizmów zachodzi w błonie biologicznej i w nienasyconej glebie nad powierzchnią wody gruntowej. Aby stopień obumierania drobnoustrojów był zadowalający, odległość między rzędną drenu rozsączającego a najwyższym poziomem zwierciadła wody gruntowej nie powinna być mniejsza niż 1,5m. Stan zwierciadła wody gruntowej ulega w ciągu roku zmianom zależnie od rodzaju terenu i rodzaju gleby, należy to uwzględnić przy projektowaniu oczyszczalni. Odległością ochronną od ujęć wodnych nazywamy odległość między drenażem a studnią głębinową będącą jedynym źródłem wody pitnej powinna wynosić minimum 30 m.

Inne kryteria lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków:

- odległość od budynku min. 3m (drenaż i osadnik),

- odległość od granicy działki sąsiada min. 3m (drenaż i osadnik),

- odległość od drzewa min. 3 m,

- maksymalna długość nitki drenażowej 25 m,

- grawitacja 1,5%.

- Instalacja osadnika gnilnego.

Zbiornik musi być posadowiony na 30-to centymetrowej warstwie piasku. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu (min. 30cm) musi być wypełniona mieszanką piasku z cementem w proporcji 50kg cementu na 1m3. Ilość cementu na 1 m3 piasku wzrasta proporcjonalnie do zagrożenia „podejścia” wodą osadnika gnilnego. W miarę zasypywania wykopu zbiornik należy napełniać wodą. W czasie montażu należy upewnić się, że piasek lub grunt służący do obsypki nie zawiera przedmiotów ostrych mogących uszkodzić ściany zbiornika. Osadnik należy wypoziomować wzdłuż osi podłużnej (linia przepływu wlot-wylot). Osadnik umieszcza się jak najbliżej budynku od 3-8m. Im większa odległość od budynku tym większe ryzyko zamarzania ścieków zimą.

Należy:

- umieścić zbiornik maksymalnie 10 m od budynku;

- ocieplić przewód jeżeli odległość musi być większa;

- nachylenie przewodu winno wynosić minimum 20cm/mb.

Osadnik gnilny oddany do użytku jest całkowicie napełniony wodą, którą był napełniany podczas zasypywania.

- Drenaż rozsączający:

Drenaż rozsączający jest to układ drenów ułożonych pod powierzchnią terenu. Zadaniem drenażu jest równomierne (rozłożone na dużej powierzchni) wprowadzenie do systemu wstępnie podczyszczonych ścieków (w 65%) wypływających z osadnika gnilnego. Ścieki muszą dopływać do rowów drenarskich w bardzo małych dawkach. Jest to warunek ich dalszego skutecznego unieszkodliwiania, dlatego też drenaż musi mieć długość proporcjonalną do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. Należy przyjąć 12mb drenażu na jednego użytkownika (stałego mieszkańca). Na końcach nitek drenarskich należy wykonać wywiewki wentylacyjne. Obciążenie hydrauliczne drenażu w zależności od rodzaju gruntu, powinno zawierać się w granicach 0,012-0,004 m3/mb (od 4 do 12 litrów na metr bieżący na dobę). Przy terenie podmokłym lub gruncie słabo przepuszczalnym pomnożyć wymiary drenażu przez 2, przy gruncie bardzo przepuszczalnym podzielić wymiary drenażu prze 1,5. Jedna nitka drenarska nie powinna przekraczać 20mb. Rura drenarska powinna być ułożona w rowie drenarskim o szerokości min. 50cm. Może to być łoże drenarskie, na którym zostaną ułożone nitki drenarskie w odstępie 1,5m jedna od drugiej.

Rura drenarska przykryta powinna być geowłókniną, której brzegi zawinięte są do góry. Zadaniem geowłókniny jest ochrona przed zamulaniem ziemią, zarastaniem korzeniami oraz osłona termiczna.

Głębokość posadowienia drenażu rozsączającego: min. 35cm, max. 80cm, optymalna 40-50cm.

§ 2

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 3 lat licząc od dnia odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek na własny koszt.

    - Termin na usunięcie wad i usterek ustala się na 7 dni od dnia zgłoszenia.

    - Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca wnosi 5% wartości umowy brutto, ....................PLN słownie:......................................................złotych), w formie..............................., potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w całości w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

Umowa zostaje zawarta na czas od dnia ...........................r. do dnia 30.10.2011 r.

§ 4

## Obowiązki Wykonawcy

    - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność wykonywanego zamówienia.

    - Wykonawca do wykonania opisanego w § 1 zakresu zamówienia zapewnia niezbędne materiały, sprzęt i ludzi.

    - Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni.

    - Zakup map i wykonanie projektów technicznych dla 25 przydomowych oczyszczalni, wykonanie badań geotechnicznych pod drenaż, uzyskanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów dla działek, na których ma być zlokalizowana oczyszczalnia i działek sąsiednich, uzgodnień i pozwoleń.

    - Budowa 25 kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

    - Rozruch technologiczny połączony ze szkoleniem użytkowników w zakresie eksploatacji oczyszczalni.

§ 5

## Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do wykonania zamówienia opisanego w § 1 umowy.

- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

§ 6

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

§ 7

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w kwocie ................(netto), plus należny podatek VAT 23% w wysokości –..............zł. Łączna wartość umowy brutto wynosi ...........................zł (słownie złotych.............................).

- Fakturowanie w oparciu o dokonany protokół odbioru końcowego. Na dzień odbioru Wykonawca przedłoży wszelkie wymagane niezbędne dokumenty, protokoły, atesty.

- Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, podane w fakturze.

- Termin zapłaty nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

§ 8

Kary umowne

Strony ustalają następujące kary umowne:

- W wysokości 10 % wartości umowy dla Zamawiającego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- W wysokości 10% wartości umowy dla Wykonawcy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- W wysokości 0,1 % wartości umowy dla Zamawiającego, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekroczeniu terminów określonych w § 3 umowy liczone za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

1.	Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

2.	Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 11

Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 13

Integralną część umowy stanowią specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dokumenty ofertowe.

ZAMAWIAJĄCY						 WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA